Лекция №10. Динамическое описание систем

Функционирование сложной системы можно представить как совокупность двух функций времени: x(t) - внутреннее состояние системы; y(t) - выходной процесс системы. Обе функции зависят от u(t) - входного воздействия и от f(t) - возмущения.

Для каждого t ( T существует множество z (Z.

Z=Z1 ( Z2 ...  ( Zn  - множество n  мерного пространства. Состояние системы z(t) - точка или вектор пространства Z с обобщенными координатами z1, z2, z3, z4, ....., zn.

U=T  ( Z - фазовое пространство системы.

Детерминированная система без последствий

Детерминированная система без последствий - система состояние которой z(t) зависит только от z(t0) и не зависит от z(0) ... z(t0), т.е. z(t) зависит от z(t0) и не зависит от того каким способом система попала в состояние z(t0).

Для систем без последствия еее состояние можно описать как:

z(t)= H{t,t0,z(t0), (t, xL]t0t},

где {(t, xL]t0t} - множество всевозможных отрывков входных сообщений, соответствующих интервалу (t0, t]. H - оператор переходов системы.

t(T, t0(T, z(t0) (Z, (t, xL]t0t( {(t, xL]t0t}.

Формальная запись отображения:

T  ( T  (  {(t, xL]t0t} ( Z.

Начальные условия H{t0, t0, z(t0), (t, xL]t0t0 } = z(t0).

Если (t, xL1]t0t = (t, xL2]t0t, то H{t0, t, z(t0), (t, xL1]t0t } = H{t0, t, z(t0), (t, xL2]t0t}

Если t0<t1<t2 и t0, t1, t2 ( T,  то H{t0, t2, z(t0), (t, xL]t0t2 } = H{t2, t1, z(t1), (t, xL2]t1t2}, так как (t, xL]t0t2 есть сочленение отрезков (t, xL]t0t1 и (t, xL]t1t2.

Оператор выходов системы G реализует отношение

{(t, t0)} ( Z ( (t, xL)T} ( Y,

y(t) = G(t, t0, z(t0), (t, xL2]t0t).

(x, y) ( X ( Y - расширенное состояние системы.

Динамическая система без последствий (динамическая система Кламана) -упорядоченное множество (T, X, Z, Y, {(t, xL)T, H, G), удовлетворяющие поставленным выше требованиям:

T является подмножеством действительных чисел.

{(t, xL)T}- множество отображений T(X, удовлетворяющие сочленению отрезков.

Оператор переходов H реализует {(t, t0)} ( Z ( (t, xL)T} ( Y.

Оператор выходов системы G задается видом y(t) = G(t, t0, z(t0), (t, xL2]t0t).

Детерминированные системы без последствия с входными сигналами двух классов

Расширение понятие системы идет по трем путям:

учет специфики воздействий;

учет последствий;

учет случайных факторов.

Учет специфики воздействий

Вводится понятие управляющих сигналов u ( U; u=M(t), или если сигнал u ( U описывается набором характеристик. U = U1 ( U2 ( UL.

Отличие от предыдущего случая, то что множество моментов времени tu и tx могут не совпадать.

Вводится расширенное множество X*= X ( U, таким образом состояние системы описывается вектором x = (x, u) = (x1, x2, .... , xn, u1, u2, .... , uL).

Рис.

С учетом этого предыдущие формулы приобретают вид.

оператор переходов:

z(t)= H{t,t0,z(t0), (t, xL, uM]t0t}, или

z(t)= H{t,t0,z(t0), (t, xL]t0t, (t, uM]t0t }, что соответствует отображению

T  ( T  (  {(t, xL]T}(  {(t, uM]T}  ( Z.

Детерминированные системы с последствием

Большой класс систем характеризуется тем, что для представления их состояния необходимо знать  состояние системы на некотором множестве моментов времени.

z(t)= H{t,(tB0, z()t0, (t, xL]t0t, (t, uM]t0t },

{(t, t0)} ( {(tB0, z()t0}  ( Z (  {(t, xL]T}  ( Z.

Где {(tB0, z()t0} - семейство всевозможных состояний системы.

Стохастические системы

Системы функционирующие под воздействием случайных факторов, называются стохастическими. Для их описания вводится случайный оператор:

( ( ( - пространство элементарных событий с вероятностной мерой P(A).

Случайный оператор H1, переводящий множество X в множество Z:

z = H1(x, (), реализующий отображение множества  ( в множество {X(Z }

Оператор переходов будет представлен соответственно:

z(t)= H1{t,t0,z(t0, (0), (t, xL]t0t, (`},

y(t) = G1(t, z(t), (`` ).

Где (0, (’, (’’ - выбираются из ( в соответствии с  P0(A), Px(A), Py(A).

При фиксированных (’, (’’ - система со случайными начальными состояниями.

При фиксированных (0, (’’ - система со случайными переходами.

При фиксированных (0, (’ - система со случайными выходами.